PILOTE AUTOMATIQUE NAVIK

1/ SCHEMATISATION D’UN MECANISME :

* Colorier le plan d’ensemble et compléter le graphe des liaisons, figure 1 :

* Compéter le schéma cinématique, figure 2 :

2/ ETUDE DES PUISSANCES :

2-1/ EVOLUTION DE LA PUISSANCE :

2-1-1/ Précisez dans les cases C1 à C3 quel est l’organe mécanique qui assure la fonction décrite. Puis inscrivez la nature de chaque puissance avec son expression et ses unités.

2-1-2/ Ecrire la relation du cours : Ps  = f ( Pe ;  ).

2-1-3/ Pour chaque bloc C1, C2, C3, écrire la relation entre la puissance entrante et la puissance sortante 		             puis expliciter ces relations.

2-2/ ETUDE DE LA PARTIE MECANIQUE DU PILOTE AUTOMATIQUE :

2-2-1/ Etude des caractéristiques du réducteur à courroies :

On s’intéresse au réducteur à courroies :

* Ecrire la relation : (43/0 = f ( (68/0 ; R )

* Ecrire la relation : C43 = f ( C68 ; R ; r )

* En déduire : sur quels types de paramètres (cinématique, efforts) le rendement influe - t - il ?

2-2-2/ Etude des caractéristiques du système de transformation de mouvement à vis :

* En vous aidant des unités, Ecrire la relation : V40/0 = f ( (43/0 ; pas )

* Ecrire la relation : F40 = f ( C43 ; pas ; t )

* Sur quels type de paramètres (cinématique, efforts)  le rendement influe - t - il ?

2-2-3/ Etude de l’ensemble réducteur + vis à billes:

* Ecrire la relation (aidez-vous des équations précédentes) : V40/0 = f ( (68/0 ; R ; pas )

* Déterminer la relation : F40 = f ( C68 ; pas ; t ; r ; R)

* Sur quels type de paramètres (cinématique, efforts)  le rendement influe - t - il ?

2-2-4/ Applications numériques :

Une mesure de la vitesse du coulisseau à été effectuée : V40/0 = 22 mm.s-1 .

On donne   (m  = 0,8    (r = 0,79      (t = 0,95

* Calculer la vitesse de rotation du moteur ((68/0) :

* Pour cette vitesse, et avec la courbe caractéristique du moteur, trouver. C68 =

* Calculer la force de sortie du coulisseau (F40) :

* Conclusion ; comparer la valeur trouvée avec celle donnée par le constructeur (DT).

# Text boxes

NOM :

Prénom :

Classe :

VIS 43

Coulisseau 40

CARTER C

VIS 56

CHARIOT 55

POULIE 64

ARBRE 44

glissière d’axe X

pivot d’axe X

rotule

pivot d’axe X

pivot d’axe X

hélicoïdale d’axe X

glissière d’axe X

poulie

courroie

Ps = P coulisseau 40

Pe = Pde sortie du réducteur

TRANSFORMATION DE MOUVEMENT

t

Ps = P coulisseau 40

TRANSFORMATION DE MOUVEMENT

t

P de sortie du réducteur  (vis43)

Pe = Pmoteur68

Energie :

PS =       40 (       40/0

[       ] =  [       ] ( [       ]

Energie :

PE =       (

[       ] =  [       ] ( [       ]

Energie :

P43 =      43 (     43/0

[       ] =  [       ] ( [       ]

Energie :

P68 =       68 (      68/0

[       ] =  [       ] ( [       ]

PILOTE AUTOMATIQUE NAVIK

TRANSFORMATION DE MOUVEMENT :

t		              C3

REDUCTION DE LA VITESSE :

r		              C2

TRANSFORMATION DE LA PUISSANCE :

m		              C1

REDUCTEUR DE VITESSE

r

Pe = Pmoteur68

REDUCTEUR DE VITESSE

r

Ps = P de sortie du réducteur  (vis43)